ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

«РЕАЛ-КОНТРАКТ»

р/с 26002192847800 в АКИБ «УкрСиббанк»

МФО 351005, ОКПО 36015603

ИНН 360156008277    № свидетельства 100131512

| 69095, г. Запорожье, пр. Ленина, 144 | E-mail: itreyd@mail.ru http://real-contract.narod.ru | тел./ф. (0612) 63-59-62, тел. 067-619-37-69, 099-680-40-29 |
| --- | --- | --- |

КП РК № 16

Выдувное оборудование ДПМ

Установка ДПМ  предназначена для нанесения целлюлозной изоляции

Технические характеристики

- Производительность выдувки в закрытую полость	450 кг/ч

- Производительность выдувки на открытую поверхность 	550 кг/ч

- Установленная мощность 1,65 кВт

- Объем бункера 0,25 куб. м.

- Регулировка производительности вентилятора – частотная бесступенчатая

- Диаметр выпускного патрубка – 50 мм.

- Электропитание 230 В 50 Гц, 10 А.

- Вес установки 102 кг

- Максимальные габариты 1400х650х1100 мм.

Описание установки

Установка для нанесения целлюлозного утеплителя состоит из бункера, имеющего приемную воронку размером1100х650 мм, соединенного  фланцем с корпусом активаторов и питателя.  Активаторы и продуваемый карманный питатель приводится цепным приводом. Расход материала осуществляется шиберным затвором, имеющим ручное винтовое управление. Вентиляторная установка смонтирована отдельным блоком и имеет бесступенчатый частотно регулируемый привод, позволяющий с места оператора выбирать требуемый расход воздуха. Запуск и управление установкой осуществляется  со шкафа управления или с пульта дистанционного управления, имеющего кабель длиной 15 метров. Дистанционное управление имеет слаботочное питание 12В., соответствующее всем требованиям безопасности.

Электропитание установки осуществляется от бытовой сети 230В 50Гц и снабжено всеми необходимыми устройствами защиты и регулирования. Для работы установки на объектах, не имеющих надежного  электроснабжения, производитель рекомендует пользоваться  передвижными электростанциями достаточной  мощности.

Основные отличия

- Загрузочный бункер обрамлен жестким трубчатым каркасом и полочкой, улучшающими эксплуатационные свойства.

- Выносной вентилятор высокого давления с трехфазным асинхронным двигателем и ременным мультипликатором, имеет частотное управление, позволяющее с места оператора, посредством дистанционного управления осуществлять бесступенчатое регулирование расхода воздуха. Для частотного управления используются частотные инверторные преобразователи Omron или Siemens.

- Привод дозатора и активаторов выполнен на  трехфазном асинхронном двигателе с конденсаторным пуском, имеющим значительно больший ресурс, чем коллекторные двигатели на импортных установках.

- Все элементы установки, как-то, подшипники, ремни, звездочки, цепи, двигатели, электрооборудование имеются в свободной продаже и не  являются дефицитом.

- Установка имеет габариты, позволяющие перевозить её в лифте, и легко разбирается на три части: загрузочный бункер, привод и электрошкаф, что дает возможность её транспортировки даже в легковой машине.

- Насадка для влажно-клеевого нанесения имеет вдвое меньший вес, чем насадки американского производства.

Дополнительное оборудование и комплектация

- Выдувной шланг длиной 15 м

- Насадки для сухой задувки

- Насадка для влажно-клеевого нанесения

- Передвижная емкость для воды и клеевого раствора

- Насос высокого давления

- Рукав  водяной диаметром 8 мм

- Бензиновая электростанция 5,5Квт.

Гарантия

На установку производитель дает гарантию сроком на один год со дня покупки.

Гарантия распространяется на производственные дефекты. Если установка нуждается в гарантийном обслуживании в этот период, немедленно свяжитесь с вашим поставщиком. Не пытайтесь произвести обслуживание самостоятельно, если это не разрешено производителем, так как это может привести к утере права гарантийного ремонта. Производитель не несет ответственности за травмы или ущерб собственности, полученные в результате прямого или косвенного использования оборудования

По вопросу приобретения Выдувного оборудования ДПМ заявки принимаются в письменном виде.